##### Таблица 2

| Габарит | Номинальный передаваемый момент, kgf•m | Номинальное напряжение, V | Сила тока, А (справочная), для муфт | Предельная частота вращения муфт, min-1 (расчетная) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | контактных и тормозных | бесконтактных | контактных | бесконтактных и тормозных |
| 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10,0 16,0 25,0 40,0 63,0 100,0 160,0 | 24 | 0,60 0,70 0,85 1,10 1,40 1,50 1,70 1,90 2,50 3,20 4,00 | 0,80 0,85 1,20 1,30 1,20 1,70 1,80 2,90 3,50 4,70 6,00 | 5000 4500 4000 3500 3000 2800 2500 2200 2000 1800 1600 | 7000 6000 5000 4500 4000 3600 3300 3000 2900 2700 2500 |